## Slide 1
１~６の数字をランダムに発生させ，その数字のさいころのLEDが点灯する回路を作成せよ
  入力：１ビット（スタートビット）
  出力：7ビット
a
c
f
b
e
g
d
サイコロ
a
c
f
b
e
g
d
1
a
c
f
b
e
g
d
2
a
c
f
b
e
g
d
3
a
c
f
b
e
g
d
4
a
c
f
b
e
g
d
5
a
c
f
b
e
g
d
6

## Slide 2: タイミングチャート

## Slide 3: ブロック図
STARTが立ち上がった次のクロックで乱数生成、デコードして出力
LED [6:0]
DICE.v
6
0 bit
g
a
b
c
d
e
f

## Slide 4: ブロック図
Random Number Generator
Counter[2:0] : 0 ~ 5 でループ
STARTが立っていたらカウンタの値を出力
（STARTが下がっていたら値を保持）
RNG.v

## Slide 5
・チャタリング除去回路
CNT[20：0] : 21ビットダウンカウント
入力クロック（50MHz）を分周（40Hz : 25ms）

## Slide 6
エッジ検出回路
1clk 前が1で現在の入力が0の時1を出力

## Slide 7: 全体